Бензиновый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением

Модель  LC10000-3

Самая мощная электростанция в своем сегменте. Идеально подходит для частных домов, оборудованных автономными системами водоснабжения. При номинальной мощности 7,3 кВт, и 8 кВт максимальной, эта электростанция способна в течении нескольких секунд принять и выдержать нагрузку до 10 кВт:

- счетчик моточасов;

- аккумулятор в комплекте (гелевый);

- топливо не ниже АИ-92;

- синхронный щеточный генератор;

- электрический старт и ручной старт;

- возможность оборудования комплектом автозапуска;

- глушитель с повышенной производительностью;

- температурный режим эксплуатации от -20 до +40 градусов;

- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;

- 100% медная обмотка альтернатора!

| Генератор | LC10000-3 |
| --- | --- |
| Номинальная выходная мощность | 7,3кВт |
| Максимальная выходная мощность | 8,0кВт |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380 В |
| Фаза | 3 |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 92 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВмм | 680х545х555 |
| Двигатель |  |
| Модель | G460F |
| Объем двигателя | 459 см3 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя | 15л.с./11,3 квт |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 1,1 л. |
| Потребление топлива Объем топливного бака | 3,3 л 25 л |
| Уровень шума | ≤75 дБ |
| Свеча Зазор (впуск/выпуск) Выхлоп d (внутр/наружный) | N9YC / RN9YC 0,07/0,10мм 28/30 |